## Slide 1: IoT 플랫폼 보안 강화 Kick-off
2016년 6월 17일
SK Telecom IT 보안팀
시큐리티플랫폼
RedBend & 업데이트씽
코니퍼
엠투엠넷 M2MNET

## Slide 2
To-be Image
1. 추진 방향
IoT 플랫폼 보안 기능 강화를 위하여 ’16년에 Infra/HW/SW로 구성되는 보안기능을 개발
 레퍼런스 확보  플랫폼화  사업팀에서 필요한 기능을 활용할 수 있는 형태로 구성 및 진행
개선 항목 | 보안 기술 | 시적용 | 효 과
펌웨어 변조 방지 기술 | ① 펌웨어서명 | IoT사업2팀 M2M 모뎀 M2M.NET | SKT 공식 펌웨어 인증, 펌웨어 변조 방지
 | ① 시큐어부트 |  | 
 | H/W Security 적용 |  | 
펌웨어 배포 업데이트 관리 | ② 배포관리 |  | 취약점 점검 후 SKT 서명 후 안전한 업데이트
 | ② FOTA 업데이트 |  | 풀 바이너리 아닌 델타 바이너리 (~20%) 이용 업데이트 효율화
보안 프레임워크 | ③ H/W 암복호화 Lib | IoT Tech Lab. ThingPlug | H/W Security 활용 키 관리, 손쉬운 암복호화 기능 이용
 | ④ 원격 검증 시스템 |  | 원격에서 시스템 상황 검증 위한 시스템
※ IoT 보안 프로세스 및 시스템 변경사항
(기운영) 모바일/IoT 진단시스템
(기능확장) 모바일/IoT 진단시스템
(신규 구축) 펌웨어배포시스템
펌웨어 진단
펌웨어 서명
펌웨어 배포관리
시큐어
부트
Embedded Device 고유 기능
H/W Security TPM
FOTA
업데이트
보안 프레임워크
펌웨어 취약점 진단/조치
SKT 서명
※ Device 레벨의 변경사항
IoT 플랫폼 보안 기능 강화

## Slide 3: 관련 회사 소개
세부 기술 개발 | 
SecurityPlatform http://www.securityplatform.co.kr/ | ① 펌웨어 변조 방지 기술: 펌웨어 서명/시큐어부트 ③ 보안 프레임워크: H/W 기반 암호화 라이브러리 ④ 보안 프레임워크: 원격 검증 시스템
RedBend http://www.redbend.com/ko 업데이트씽 http://updatething.com/ | ② FOTA 업데이트
코니퍼 | ② 펌웨어 서명 시스템 ② 펌웨어 이력/배포 관리
적용 대상 | 
M2M.NET http://www.m2mnet.net/ | 펌웨어 변조 방지 기술 적용 대상

## Slide 4: Security Platform http://www.securityplatform.co.kr/
① 펌웨어 변조 방지 기술: 펌웨어 서명/시큐어부트
③ 보안 프레임워크: H/W 기반 암호화 라이브러리
④ 보안 프레임워크: 원격 검증 시스템

## Slide 5: 시큐리티플랫폼 http://www.securityplatform.co.kr/

## Slide 6
보안Chip을 활용하여 Device 하부구조에서 암호화 및 코드서명기술로 전체 시스템을 보호
* IoT Device의 ’다양한 환경(하드웨어 및 OS/펌웨어 등)에 유연하게 적용’할 수 있는 장점
보안 Chip 제조사
디바이스 제조사
<보안 전용 프로세서>
<보안 엔진 내장 MCU>
시큐리티플랫폼
난수생성기
(RNG)
신뢰영역
(root of trust)
암호가속기
(Crypto Accel)
디바이스 인증
(ECDSA,ECDH)
불법 복제 방지
(펌웨어 암호화)
메시지 서명
통신 암호화
위변조 방지
(Secure Boot)
코드 사이닝
업데이트
2015
2016
Embedded
Linux
RTOS/
Firmware
Boot Loader
Appl.
…
2. 참여인력 소개: 시큐리티 플랫폼

## Slide 7
CTO 김경모 | R&D 강호관
1996 , 서울대학교 컴퓨터공학 학사 1998 , 서울대학교 컴퓨터공학 석사 (CS연구실, 실시간 시스템) 1998-2001,삼성전자 기업네트웍사업부 ISDN 라우터, ADSL 모뎀에 대한 RTOS 관리, 디바이스 드라이버 개발 2003-2015, 시큐아이 리눅스 커널 관리, 디바이스 드라이버 베이스 시스템 , 방화벽 미들웨어 제작, 악성URL 관리시스템, 제품보안플랫폼개발 | 1996, 포항공과대학교 전자계산학 학사 1998, 포항공과대학교 전자계산학 석사 KLE 연구실, 한국어 구문 분석 1998-2001, 한국정보공학 방화벽 개발 2002-2003, 이니텍 VPN 개발, 이통 단말 암호화 모듈 2003-2009, 시큐아이 방화벽/IPS 개발, SIP 보안 장비 2009-2016, 알티캐스트 STB MW, CAS/DRM 개발
R&D 박용관 | R&D 한경태
1998 , 서울대학교 계산통계학과 전산전공 학사 1998-2001, 안철수연구소 Linux, HP-UX, Solaris, AIX 용 백신 2001-2002, 아델리눅스 리눅스에서 동작하는 윈도우시스템 2003-2007, 시큐아이 시스템 BSP(Board Support Package) 2007-2013, GCT Semiconductor LTE 및 WiMAX 제품의 BSP 2014-2015, SK hynix eMMC(NAND Storage) | 2009 , 한동대학교 전자공학 학사 2009-2016 시큐아이 IPS 엔진 개발 웹 기반 시스템 개발 HW 보안 모듈(TPM)을 기반으로 한 보안 플랫폼 개발 의료기기용 보안 GW 개발
2. 참여인력 소개: 시큐리티 플랫폼

## Slide 8: RedBend & 업데이트씽 http://www.updatething.com/mastart/mastart.php
② FOTA 업데이트

## Slide 9: 레드밴드 코리아 http://www.redbend.com/ko

## Slide 10: 업데이트씽 http://updatething.com/mastart/mastart.php

## Slide 11
OTA Cloud 형태로
웹 페이지를 통해
기기를 제어할 수 있는 서비스 제공
Device Management 솔루션을 통한
디바이스 업데이트 관리
FOTA 솔루션을 기반으로 프로젝트
및 시스템 개발
자체 개발 OTA 솔루션인
UT-FOTA를 바탕으로
OTA 솔루션 판매 및 구축
FOTA
Solution
OTA
Cloud
Service
FOTA System
DM
Server
/Client
UT-FOTA
™
2. 참여인력 소개: 업데이트씽

## Slide 12
OTA Service Flow
2. 참여인력 소개: 업데이트씽

## Slide 13: 코니퍼
② 펌웨어 서명 시스템
② 펌웨어 이력/배포 관리

## Slide 14: M2MNET 통신 모뎀, M2M 모뎀 전문 회사 http://www.m2mnet.net/
펌웨어 변조 방지 기술 적용 대상

## Slide 15: M2MNET http://m2mnet.net/

## Slide 16: 세부 과제 설명
① 펌웨어 변조 방지 기술: 펌웨어 서명/시큐어부트
② FOTA 업데이트
② 펌웨어 서명 시스템
② 펌웨어 이력/배포 관리
③ 보안 프레임워크: H/W 기반 암호화 라이브러리
④ 보안 프레임워크: 원격 검증 시스템

## Slide 17
① 펌웨어 변조 방지 기술: 펌웨어 서명/시큐어부트
펌웨어 서명 및 디바이스 내 시스템 무결성 검증 기술 적용을 통해 당사 공식 Release 펌웨어 보장하고, 변조·조작 보안이슈를 사전 차단함
방안 1: 취약점진단 완료된 펌웨어 대상으로, 당사 공식 서명키를 이용한 서명(무결성 확인용) 기능 개발
- 안전한 키 관리를 위해 ’15년 도입한 HSM 키관리 장비 활용
방안 2: 펌웨어의 무결성을 확인할 수 있는 키 및 헤더값 삽입, 검증 기술을 적용하여, 당사 단말의 공식 펌웨어 인증함
- Device 레벨의 Secure Boot 기술 개발 및 적용
【 구현 방안 】
※ Secure Boot 기술 적용
Boot Loader
Power On / Reset
ROM
SKT 검증키
펌웨어
FLASH
SKT 서명
펌웨어 서명
IoT 진단 센터
펌웨어
검증 O
변조
펌웨어
BP 무단
업데이트
Rootkit
설치/동작
불허
펌웨어
SKT 개인키
【 적용 방안 】
HW 기반: TPM 사용
U-boot, Linux 기반 디바이스
SKT 검증키
SHA1 또는 SHA256 (성능에 따라 가변적) ECDSA
부트이력을 이용한 암호화
원격 검증 Ready
SW 기반: 디바이스 불문
SKT 검증키
SHA1 또는 SHA256 (성능에 따라 가변적) ECDSA
3. 과제 세부사항

## Slide 18
① 펌웨어 변조 방지 기술: 펌웨어 서명/시큐어부트
【 HW 기반 】
【 SW 기반 】
HW 기반: TPM 사용
U-boot, Linux 기반 디바이스
SKT 검증키
SHA1 또는 SHA256 (성능에 따라 가변적) ECDSA
부트이력을 이용한 암호화
무결성 보장, 키 관리 Ready
SW 기반: 디바이스 불문
SKT 검증키
SHA1 또는 SHA256 (성능에 따라 가변적) ECDSA
Boot Loader
Power On / Reset
SKT 검증키
Linux Kernel
FLASH
SKT 서명
펌웨어 서명
IoT 진단 센터
펌웨어
SKT 개인키
RootFS
부트이력 등록
Boot Loader
Power On / Reset
SKT 검증키
Linux Kernel/Firmware
FLASH
SKT 서명
펌웨어 서명
IoT 진단 센터
펌웨어
SKT 개인키
RootFS
부트코드, 공개키 보호 방안:
- 부트이력을 이용하는 암호화
- 플래시 메모리 쓰기 방지 기능
서버 서명: HSM 이용.
입력: 펌웨어 또는 펌웨어의 해시
출력: 펌웨어의 시그니처.
HSM이 계산한 시그니처를 이미지에 합치는 것은 제조사의 역할.
3. 과제 세부사항

## Slide 19
3. 과제 세부사항
② FOTA 업데이트
안전한 펌웨어 배포를 위해 MSDC와 HSM의 연동을 통한 펌웨어 서명 시스템 구축
【 전체 구조 】
【 주요 내용】
sig
sig
sig
ver2
ver1
delta
ver1
IoT 진단 센터
RedBend
Delta
생성
업데이트 시 펌웨어 풀 바이너리가 아닌
두 버전 사이의 델타 바이너리만으로
업데이트 가능
- 델타 바이너리 = ~ 20% 사이즈
sig
M2M 및 IoT 장치에 FOTA 솔루션 탑재 지원
  FOTA 업데이트 포팅시, 서명/암호화 확인을 위한 루틴 적용 제공
  FOTA 엔진과 서명관련 엔진을 포함한 FOTA 업데이트 에이전트 제공
  델타 기술을 이용한 SW 업그레이드 제공
        버전간의 차이점(델타)만을 추출/전달하여 장치 SW 업그레이드
        서버와 단말간의 전송 데이터 90% 이상 감소 (full binary  delta)
서명 적용된 바이너리에 대한 FOTA 업데이트 확대 지원
  Bytes 단위까지의 정확한 binary 업데이트
  델타 기술을 통한 서명된 결과물(완전 동일 버전) 생성 가능
적용범위 확대 방안 마련
  향후 FOTA 적용시, 보안/서명 기능 동반 적용을 위한 기반 마련
  FOTA 에이전트와 서명확인 엔진 연동을 위한 reference design 확보
  기존 M2M 장치들의 FOTA 솔루션에 적용 용이하도록 포팅 구조 확보
경량화된 업데이트 바이너리 생성
서명스킴 적용을 통한 보안성 확보
시장에서 기 검증된 RedBend사의 FOTA 솔루션 적용

## Slide 20
3. 과제 세부사항
② 펌웨어 서명 시스템
【 전체 구조 】
【 주요 내용】
펌웨어 서명에 필요한 인증키를 HSM에 저장
  HSM AGENT가 설치되지 않은 서버나 PC로 부터 접근차단 및 사이닝 불가
  펌웨어 서명 창구를 HSM AGENT를 이용한 MSDC로 단일화
  MSDC에서 펌웨어 서명 및 서명된 펌웨어 이력관리
  서명된 펌웨어를 FOTA서버에 전송
  추가되는 FOTA서버들에게도 일관된 전송방법을 제공
안전한 펌웨어 배포를 위해 MSDC와 HSM의 연동을 통한 펌웨어 서명 시스템 구축
HSM 연동을 통한 키 유출문제에 대한 근본적 방지

## Slide 21
3. 과제 세부사항
펌웨어 서명/배포 시 이력관리를 통해 펌웨어 서명 및 배포 관리 시스템 구축
② 펌웨어 이력/배포 관리
【 전체 구조 】
서명 및 배포에 대한 이력관리를 통한 사후대응체계 구축
【 주요 내용】
진단신청된 펌웨어의 진단/배포 이력 관리
  펌웨어 진단 배포 시스템 단일화
  펌웨어 진단/배포 이력 관리 제공
  펌웨어의 Hash/MD5 값으로 전송되는 펌웨어의 유효성 확인
  기존 Email 및 전화 등에 의존한 업무를 시스템을 통해 가능하게 하도록 함

## Slide 22
중요 정보를 IoT 단말 내에 저장할 때, 암호화 키를 안전하게 저장할 수 있는 장소의 부재로 인해 취약점이 발생, 이를 근본적으로 해결할 수 있는 H/W 기반의 암호화 라이브러리 제공
IoT 기기 내의 특정 파일 또는 소스코드에 저장되는 암호화 키 대신, HW 모듈이 해당 키 값을 저장 및 관리하여 키 유출에 대한 문제점을 원천적으로 차단
【 개발 방안 】
3. 과제 세부사항
③ 보안 프레임워크: H/W 기반 암호화 라이브러리
Encryption
Decryption
Data
Data
Data
Protect
H/W
H/W 기반
암호화 라이브러리
Application
키 관리 어려움 없이
손쉽게 암호화 코드 사용
【 전략 】
H/W
H/W 기반
암호화 라이브러리
SHA3
MD5
SHA1
SHA512
SHA256
RSA1024
ECDSA prime256v1
ECDSA secp192k1
ECDSA secp112r1
RSA2048
DES3
DES
base64
SEED
SEED-ECB
SEED-CBC
AES-128-ECB
AES-128-CBC
해시
서명
대칭키암호
init( ), sign( ), verify( ), hash( ), encrypt( ), decrypt( )
예제: GMMP 응용

## Slide 23
단말 내에서 중요 시스템의 임의적인 변경사항을 원격에서 확인하여 제품의 보안성을 확인하여 보안 이슈 발생 시, 즉각적인 확인 및 대응이 가능한 기술 개발
원격에서 시스템이 정상인지 여부를 검증하여 즉각적인 파악 및 대응이 가능하도록 구현
BIOS, 특정 파일 및 프로세스 등에 secure boot 가 관할하지 못하는 영역으로 보안 커버리지 확대
【 개발 방안 】
3. 과제 세부사항
④ 보안 프레임워크: 원격 검증 시스템
Bootloader
Kernel
Secure Boot
Trusted Boot
Measured
boot
PCR
Attestation
client
Attestation
Server/Infra
【 의미 해설 】
Server
② 검증정보: 부트이력과 현재 상태 제출요구
③ 검증 정보(부트이력과 현재 상태) 제출
④ 정보를 신뢰할 수 있는가?
Device
⑤ 서버가 신뢰할 수 있는 주체(TPM)가 정보에 대해 서명
⑥ 부트이력과 현재상태에 대한 정보임을 확신할 수 있으므로 비교 후 상태 판정
① 부트이력 보관, 현재 상태 수집
시스템의 무결성을 원격(backend server)에서 검증
HW에서 계산된 각 구성요소의 해시값을 기반으로 단말의 신뢰도를 확인하는 시스템

## Slide 24
사용자가 쉽게 향상된 보안기능을 사용할 수 있는 환경을 제공.
【 사용자 환경 】
타겟 사용자
IoT 장비 제조사의 개발자
ThingPlug에 접속하는 개인디바이스 제작자
자체 원격 검증 환경을 구축하려는 B2B/B2G 고객
제공 내역
  ThingPlug에 접속할 수 있는 권한, 이에 필요한 조건
      Trusted Boot
      HW Crypto library + 검증용 프로그램
      원격 검증에 필요한 API, library
과정
  원격 검증 대상, 정보 등록
  원격 검증 서비스 및 주기적 검증
【 서버 구성 】
사용자 장치
Privacy CA
RA 상태 조회 서버
RA 서버
RA 등록 요청 수신 서버
RA 대상
장치 목록
RA 실행 결과
구현(확장) 대상
  암호화 라이브러리: ThingPlug GMMP의 키 등록 프로토콜
  원격 검증 시스템: ThingPlug CONTROL_Status_Check 프로토콜
RA 서버
ThingPlug
서버
서버
서버
ThingPlug
서버
TPM
Trusted Boot
3. 과제 세부사항
④ 보안 프레임워크: 원격 검증 시스템

## Slide 25: 프로젝트 진행 일정
 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 | 서명툴 개발 |  |  |  |  |  | 
Security Platform | SecureBoot#1 |  |  |  |  |  | 
 | SecureBoot#2 |  |  |  |  |  | 
 | Remote Attestation |  |  |  |  |  | 
 | 표준 CryptoLib |  |  |  |  |  | 
업데이트씽 | FOTA 업데이트 |  |  |  |  |  | 
코니퍼 | 펌웨어서명 |  |  |  |  |  | 
 | 펌웨어 배포관리 |  |  |  |  |  | 
 | 품질 검증 보안성 검증 |  |  |  |  |  | 
 | 배포 |  |  |  |  |  | 
항목
월
표준API 선정
샘플앱제작
설계
기본 서비스 제작
UI, CA,
디바이스 등록, 운영서비스
사용자 제공 산출물 제작
사용자 제공 산출물 제작
FOTA 적용
서명적용
서명툴 완료 시점 이후,
FOTA agent에 적용
통합데스트 및 안정화
서버 관리기능 개발

## Slide 26
Q&A

## Slide 27: Backup

## Slide 28
3. 과제 세부사항
② 펌웨어 서명 시스템
【 전체 구조 】
【 주요 내용】
IoT진단시스템MSDC
서버 키관리 HSM
펌웨어 서명
취
약
점
점
검
펌
웨
어
서
명
펌웨어
서명
펌웨어
서명
펌웨어
서명
펌웨어
서명
펌웨어
서명
펌웨어
서명
펌웨어
서명
delta
서명
배
포
관
리
ver1.0
ver2.0
delta-1-2
펌웨어
이
력
관
리
펌웨어 서명에 필요한 인증키를 HSM에 저장
  HSM AGENT가 설치되지 않은 서버나 PC로 부터 접근차단 및 사이닝 불가
  펌웨어 서명 창구를 HSM AGENT를 이용한 MSDC로 단일화
  MSDC에서 펌웨어 서명 및 서명된 펌웨어 이력관리
  서명된 펌웨어를 FOTA서버에 전송
  추가되는 FOTA서버들에게도 일관된 전송방법을 제공
안전한 펌웨어 배포를 위해 MSDC와 HSM의 연동을 통한 펌웨어 서명 시스템 구축
HSM 연동을 통한 키 유출문제에 대한 근본적 방지

## Slide 29
3. 과제 세부사항
【 전체 구조 】
【 주요 내용】
펌웨어 서명/배포 시 이력관리를 통해 펌웨어 서명 및 배포 관리 시스템 구축
② 펌웨어 이력/배포 관리
IoT진단시스템(MSDC)
개발자
HSM
ThingPlug 배포서버
OEM 배포서버
펌웨어
등록
보호된 펌웨어 배포
취
약
점
점
검
펌
웨
어
서
명
펌웨어
이력
관리
배포
관리
SECURE
CHANNEL
진단신청된 펌웨어의 진단/배포 이력 관리
  펌웨어 진단 배포 시스템 단일화
  펌웨어 진단/배포 이력 관리 제공
  펌웨어의 Hash/MD5 값으로 전송되는 펌웨어의 유효성 확인
  기존 Email 및 전화 등에 의존한 업무를 시스템을 통해 가능하게 하도록 함
서명 및 배포에 대한 이력관리를 통한 사후대응체계 구축